### ﻿Bahnen Flächengewicht und Volumen
1. Auf einer Rolle ist eine 5'000 Laufmeter lange und 75 cm breite Papierbahn mit einem Flächengewicht von 80g/m² aufgewickelt. Wie viel wiegt sie? [1]
  [1] 0,08 Kg/m² * 0,75m *5'000m=300 Kg
2. Auf einer 825 Kg schweren Rolle ist eine 6'000 Laufmeter lange und 1,25m breite Papierbahn aufgewickelt. Was für ein Flächengewicht hat das Papier? [2]
  [2] 825'000g : ( 1,25m *6'000m=110 g/m²
3. Auf einer 1'045 Kg schweren und 1,1m breite Rolle befindet sich Papier mit einem Flächengewicht von 95g/m². Wie lang ist die Papierbahn? [3]
  [3] 1'045'000g : ( 1,1m *95g/m²=10'000 m
4. Auf einer 500 Kg schweren Rolle sind 9'615 Laufmeter Papier mit einem Flächengewicht von 65g/m² aufgewickelt. Wie breit ist die Rolle? [4]
  [4] 500'000g : ( 9'615m *65g/m²=0,8 m = 80 cm
5. Eine Rolle Papier hat einen Durchmesser von 1,3 m (Kerndurchmesser = 30 cm) und ist 121,5 cm breit. Die Papierdicke beträgt 0,1 mm.
   a) Wieviele Laufmeter sind darauf aufgewickelt?[5]
   b) Welches Volumen hat das Papier, wenn die Rolle 1'696,41 Kg wiegt?[6]
  [5] Länge = Stirnfläche : Papierdicke = ( π(1,3m:2 * 1,3m:2)-π(0,3m:2 * 0,3m:2) ) : 0,0001m = 12'566 Laufmeter
  [6] GewichtBeiVol1 : GewichtReal ⇒ (12'566m x 1,215m x 0,1 Kg/m²) : 1'696,41 = Vol 0,9
6. Eine Rolle mit 18'795 Laufmeter Papier mit dem Flächengewicht von 65g/m² hat einen Durchmesser von 1,2 m (Kerndurchmesser = 20 cm) und ist 80 cm breit. Welches Volumen hat das Papier?[7]
  [7] Vol=Ausdehnung : Gewicht ⇒ (Stirnfläche * Breite) / (Flächengewicht * Breite * Länge) ⇒ 10'995,574cm² * 80cm / 0,0065g/cm² * 80cm * 1'879'500cm = Vol 0,9 | Oder 1,0995574m² * 0,8m / 0,000065 T/m² * 0,8m * 18'795m = Vol 0,9
7. Eine Papierrolle mit 1'035,6 Kg Bruttogewicht hat einen Durchmesser von 1,34 m und ist 90 cm breit, die Papierdicke beträgt 0,08 mm. Der Rollenkern hat einen Durchmesser von 20 cm und ein Gewicht von 1,5 Kg. Welches Volumen hat das Papier?[8]
  [8] GewichtBeiVol1 : GewichtReal ⇒ (Ausdehnung im m³ * 1 Tonne) : 1'035,6 Kg-1,5 Kg ⇒ π(0,67m*0,67m)-π(0,1m*0,1m) * 0,8m / 1,0341 T ⇒ 1.24096049293m³ / 1,0341 T = Vol 1,2